Dispoziţia nr........................din.....................privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului

În conformitate cu art. 17 lit. c din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor

I – Reglementarea lucrului cu foc deschis

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale şi substanţe combustibile sau care, în prezenţa focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi în apropierea acestora, cum sunt:

- construcţiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul şi alte locuri stabilite prin instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

- instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport şi distribuţie a lichidelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen etc.) şi a oxigenului;

- instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distribuţie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- gospodăriile de ungere şi acţionări hidraulice cu ulei sau alte lichide combustibile;

- secţiile şi atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelării, de acoperiri metalice, de întreţinere şi reparaţii autovehicule şi utilaje de ridicat şi stivuit, de vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.;

- depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenţi, uleiuri, motorină etc.), material lemnos şi produse din lemn, produse textile şi de hârtie, carbid, materiale plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

- încăperile în care se execută operaţii de spălare sau curăţire cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum şi de vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili;

- încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanţe combustibile;

- încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;

- laboratoarele şi staţiile pilot în care se utilizează substanţe combustibile;

- încăperile de încărcat acumulatoare;

- încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

- încăperile speciale de cabluri electrice;

Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.

Locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi.

Cenuşa şi zgura din sobe şi cuptoare, precum şi cea rezultată din crematoriile pentru arderea deşeurilor combustibile, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi depozitate în locuri special amenajate, controlându-se în prealabil  dacă  sunt complet stinse.

Este interzisă efectuarea oricăror lucrări de sudură, tăiere, lipire ori folosirea  aparatelor sau dispozitivelor care prezintă  pericol de incendiu în clădiri civile (publice) pe timpul programului la care participă copii preşcolari, elevi, studenţi sau public, precum şi în spaţiile cu risc de incendiu şi/sau pericol de explozie, în depozite, arhive, biblioteci  ori alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile.

Lucrările de sudură, tăiere sau lipire se  execută numai de către personal calificat, experimentat şi instruit corespunzător.

În cazuri justificate, lucrările cu foc deschis se pot executa în locurile, zonele şi clădirile în care, în exploatare normală acestea sunt interzise, numai pe baza  “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC “ şi numai după  ce sunt luate măsuri de protecţie  corespunzătoare, cum sunt:

- evacuarea copiilor preşcolari, a elevilor, studenţilor şi publicului;

- îndepărtarea sau protejarea  materialelor combustibile din apropierea locului de muncă cu foc deschis;

- golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor;

- aerisirea sau ventilarea spaţiilor respective;

- dotarea locului de muncă cu mijloacele necesare de limitare şi stingere a incendiilor;

- verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a aparatelor ce se utilizează;

- asigurarea şi instruirea personalului de  execuţie, intervenţie control şi supraveghere, asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice;

- informarea serviciului de pompieri , dacă există, înaintea efectuării lucrărilor.

Lucrări cu foc deschis se pot efectua ( local) timp în care aceste lucrări  vor fi supravegheate de către……………..

Locurile cu pericol de incendiu în care se intezice utilizarea focului deschis sunt:

................................

................................

Aceste locuri vor fi marcate.

Persoanele care au dreptul să emită permisul de lucru cu focul sunt:

..............................

.............................

Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel    ( autogenă, electrică sau cu gaze), sunt interzise:

- folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte;

- agăţarea aparatului aprins de butelia cu gaze, de generator sau de  materiale combustibile;

- executarea lucrărilor de sudare la construcţii proaspăt vopsite;

- sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub  presiune de gaze, vapori, lichid şi aer, precum şi a celor sub  tensiune electrică;

- împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu ajutorul vergelelor de fier;

- demontarea, curăţirea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenă direct în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filter, epuratoare şi supape hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;

- deplasarea generatorului de acetilenă atunci când este  încărcat;

- dezgheţarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flăcării deschise sau a obiectelor incandescente;

- aşezarea cablurilor electrice pentru sudură electrică împreună cu, furtunurile şi conductele  pentru sudură cu gaze;

- contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor de oxigen cu uleiuri,vaseline sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau obiecte îmbibate  cu asemenea materiale;

- descărcarea generatorului de acetilenă şi curăţirea furtunurilor în încăperi;

- aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune, pe  elemente şi materiale bune conducătoare de electricitate;

- reînceperea sudării după o întrerupere, fără ca în prealabil să se fi aerisit complet încăperea în care se  sudează.

II – Reglementarea fumatului

Se interzice fumatul în următoarele zone cu pericol de incendiu sau explozie, precum şi accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete:

- încăperea centralei termice

- arhivă

- ateliere de reparaţii, întreţinere

De asemenea se interzice fumatul în următoarele spaţii:

..........................................................................................................................................

Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.

(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

- scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

- instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;

- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Fumatul este, de regulă,  interzis  în locurile, zonele, încăperile şi clădirile în care nu se admite utilizarea focului deschis, precum şi următoarele spaţii:

- amfiteatre, săli de festivităţi, săli de curs;

- săli aglomerate şi încăperi cu aglomerări de persoane;

- amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri;

- depozite, magazii şi poduri;

- încăperi cu echipament electronic de calcul, măsura, control şi automatizare;

- locuri cu schele, cofraje şi esafodaje realizate din materiale combustibile;

Locurile şi zonele în care este interzis fumatul  se marchează prin indicatoare - FUMATUL  INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.

Se interzice:

- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.);

- golirea scrumierelor şi vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile;

- aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigară sau chibrituri aprinse.

Se recomandă a se evita fumatul pe timpul perioadelor de relaxare sau odihnă în paturi, canapele etc.

Zilnic, la terminarea activităţii,  locurile în care fumatul este permis  vor fi verificate, iar resturile de ţigări şi chibrituri vor fi  evacuate.

Persoanele care răspund de respectarea reglementărilor fumatului pe locuri de muncă sunt:

Dl/Dna………………..

Dl/Dna………………