CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

01 septembrie  2020

Proba scrisă la INDUSTRIA ALIMENTARA

– maistrii instructori calificaţi–

Varianta 3

BAREM DE EVALUARE

Varianta 3

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem.

- Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I. 									         ( puncte)

Sita  plană

- 15p

a. 4x 1p= 4p

1-  pachet de rame

3- mechanism oscilant

5-  ax vertical

9-  conductă de alimentare

Se acordă 1 punct pentru fiecare reper identificat corect.

b.-  3p

Cadrele cu site sunt suspendate pe un cadru care primește mișcare plan-circulară de la un mechanism cu excentric

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 3p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. 5p

Cernerea este determinata de:

-Forma granulelor, cea mai avantajosă fiind forma sferică și cea mai dezavantajoasă forma alungită

-forma ochiurilor sitei

-dimensiunile sitei

-caracterul mișcării sitei

-umiditatea granulelor, care poate favoriza aglomerarea lor

-alimentarea sitei: suficientă și uniformă

-grosimea stratului de material pe sită

La enumerarea a cel puțin  5 dintre factori se acordă 5 puncte , 1 punct pentru fiecare răspuns corect

d. 3 p

Pe fiecare sită sunt bile de cuciuc care in timpul funcționării , trepidând, ajută la desfundarea ochiurilor și astfel se previne colmatarea.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 3p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- 15 p

- 4 p

- Ciocane

- gură de alimentare

- sită

- profil  răzuitor/ placă striată din oțel dur

Se acordă 1 punct pentru fiecare reper identificat corect.

b- 6p

Face parte din categoria mașinilor de mărunțit prin dezintegrare. Această mașină folosește acțiunea de lovire a unor piese aflate în mișcare (ciocane) asupra materialului supus mărunțirii. Concomitent cu acțiunea de lovire, produsul este proiectat cu viteză mare pe suprafața fixă a carcasei mașinii, producându-se o nouă lovire și in același timp de frecare,  rezultând o mai bună mărunțire.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 6p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 3p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c.-5p

Moara cu ciocane este utilizată pentru mărunțirea grosieră sau fină a produselor cu un conținut maxim de 15% apă, de exemplu cereale și semințe oleaginoase

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 5 p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 3p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL II. 									        (30 puncte)

- -10p

Uscarea reprezintă un proces de îndepărtare pe cale termică , sub formă de vapori a umidității din materiale solide sau lichide.

Are loc transfer  de umiditate şi de căldură în care produsul cedează apă unui agent termic care are  rolul de vehiculator al umidităţii.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 10p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 5p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- 10p

Există două metode de uscare: pe cale naturală și uscarea artificială, efectuat cu ajutorul unui agent de uscare încălzit ( aer cald, gaze de ardere).

Uscarea artificială poate să fie:

-uscare convectivă, prin contact direct cu un agent de uscare cu materialul solid de uscat

- uscarea prin contact: uscarea  materialul solid de uscat  prin intermediul unei suprafețe de scimb de căldură

- metode speciale de uscare: cu raze infraroșii, cu curenți de înaltă frecvență

Utilaje

-  cu valţuri,

-prin pulverizare  în  uscător  tip turn,

-uscător  în  strat fluidizat

- uscător tunel

-uscător cu bandă

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 10p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 5p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- 10p

Factorii care influențează uscarea: natura  materialului, forma  şi dimensiunile materialului supus uscarii, temperatura  produsului, temperatura  şi umiditatea agentului termic, sensul de deplasare  şi viteza aerului

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 10p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 5p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL III. 									        (30 puncte)

Definirea conceptelor:

- metoda didactica 5 p

-mijloace de învatamânt 5 p

-forme de organizare a activitatii didactice 5 p

trei aplicatii/exemple de combinare eficienta a metodelor, mijloacelor si formelor de

organizare a activitatii didactice la disciplina de concurs 3x5p- 15p